# Пульт управления краном тип UP 35/1

Пульт управления краном тип UP 35/1 предназначен для косвенного управления электродвигателями, а также для непосредственного управления электродвигателями мощностью до 15кВт в цепях переменного тока не выше 35А 380В 50 Гц при ПВ=40%. Представляет собой комплектное устройство, состоящее из двух (правой и левой) колонок с электроаппаратурой и расположенного между ними кресла крановщика.

Технические характеристики

| Номинальное напряжение | 380В 50Гц |
| --- | --- |
| Номинальный ток переменный | 35А |
| Номинальный ток постоянный | 1А |
| Усилие на рукоятке пульта при работе одним контроллером не выше | 3 кгс |
| Число включений в час, наибольшее | 600 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-60 | IP40 |
| Масса, кг | 120,5 |