# Пульты управления первого поколения ПУБК

Представляет собой комплектное устройство, состоящее из двух колонок и расположенного между ними кресла крановщика, закрепленного на общем основании. Предназначен для дистанционного управления электроприводами грузоподъемных механизмов различных типов кранов (мостовых, башенных, козловых, контейнерных и т.д.)

### Отличительные особенности

- Универсальность пульта;

- Простота и удобство в управлении;

- Возможна эксплуатация в условиях низких температур;

- По требованию заказчика, для выполнения необходимых режимов работы, комплектуется:

  - командоконтроллерами серии ККП-1000;

  - командоконтроллерами на базе выключателя ВК-25;

  - контроллерами серии ККТ-60;

  - одной или двумя педалями, ключ-маркой, дополнительными кнопками управления, сигнальной индикацией, вольтметром;

- Выпускается в различных вариантах (по заявке Заказчика):

  - по количеству коммутируемых цепей;

  - по диаграммам замыкания и по направлению перемещения рукояток;

- Разрешение на изготовление и применение РРС60-00002 от 14.05.2005 г.

### Краткие технические характеристики

- Максимальное число управляемых координат: 4;

- Максимальное число управляемых цепей на координате: 12;

- Износостойкость контактов (циклов вкл/откл): 1*10^6;

- Механическая износостойкость командоконтроллеров и контроллеров пульта, циклов переключения: 2,5*10^6;

- Номинальный переменный ток продолжительного режима в командоконтроллерах: 10, 25 или 63 А;

- Усилия на рукоятках пульта:
с выключателями ВК-25, не более 30 Н;
с командоконтроллерами серии ККП-1000
и контроллерами серии ККТ-60, не более 100 Н;

- Усилие нажатия на педаль: не более 120 Н ;

- Температура эксплуатации: (-60…+40) °С;

- Вес пульта: не более 140 кг;

- Гарантия два года.